Note

PROJET - CONTRÔLE D’ACCÈS
Josa Noah

# Première partie
## T1 – Architecture générale

## T3 – Intégration Microcontrôleur ATmega328P

T4 – Module RFID RC522

Avec le code
#include #include // Affectation des broches #define RST_PIN 9 #define SS_PIN 10 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); void setup() { // Initialisation du Module RFID Serial.begin(9600); while (!Serial); SPI.begin(); mfrc522.PCD_Init(); mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); // Affichage des données de la bibliothèque Serial.println(F("Scan PICC to see UID, type, and data blocks...")); } void loop() { // Attente d'une carte RFID if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } // Récupération des informations de la carte RFID if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; } // Affichage des informations de la carte RFID mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid)); }
T4 CODE BADGE
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9

#define AccesFlag_PIN 2
#define Gate_PIN 3
#define Max_Acces 3

byte Count_acces=0;
byte CodeVerif=0;
byte Code_Acces[4]={0x64, 0xA1, 0x50, 0x39};

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // Instance of the class

// Init array that will store new NUID
byte nuidPICC[4];

void setup()
{
  // Init RS232
  Serial.begin(9600);

  // Init SPI bus
  SPI.begin();

  // Init MFRC522
  rfid.PCD_Init();

  // Init LEDs
  pinMode(AccesFlag_PIN, OUTPUT);
  pinMode(Gate_PIN, OUTPUT);

  digitalWrite(AccesFlag_PIN, LOW);
  digitalWrite(Gate_PIN, LOW);
}

void loop()
{
  // Initialisé la boucle si aucun badge n'est présent
  if ( !rfid.PICC_IsNewCardPresent())
    return;

  // Vérifier la présence d'un nouveau badge
  if ( !rfid.PICC_ReadCardSerial())
    return;

  // Afffichage
  Serial.println(F("Un badge est détecté"));

  // Enregistrer l’ID du badge (4 octets)
  for (byte i = 0; i < 4; i++) {
    nuidPICC[i] = rfid.uid.uidByte[i];
  }

  // Vérification du code
  CodeVerif= GetAccesState(Code_Acces,nuidPICC);
  if (CodeVerif!=1)
  {
    Count_acces+=1;
    if(Count_acces==Max_Acces)
    {
     // Dépassement des tentatives (clignotement infinie)
     while(1)
     {
      digitalWrite(AccesFlag_PIN, HIGH);
      delay(200);
      digitalWrite(AccesFlag_PIN, LOW);
      delay(200);
      // Affichage
      Serial.println("Alarme!");
     }
    }
    else
    {
      // Affichage
      Serial.println("Code érroné");

      // Un seul clignotement: Code erroné
      digitalWrite(AccesFlag_PIN, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(AccesFlag_PIN, LOW);
    }
  }
  else
  {
    // Affichage
    Serial.println("Ouverture de la porte");

    // Ouverture de la porte & Initialisation
    digitalWrite(Gate_PIN, HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(Gate_PIN, LOW);
    Count_acces=0;
  }

  // Affichage de l'identifiant
  Serial.println(" L'UID du tag est:");
  for (byte i = 0; i < 4; i++)
  {
    Serial.print(nuidPICC[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  }
  Serial.println();

  // Re-Init RFID
  rfid.PICC_HaltA(); // Halt PICC
  rfid.PCD_StopCrypto1(); // Stop encryption on PCD
}

byte GetAccesState(byte *CodeAcces,byte *NewCode)
{
  byte StateAcces=0;
  if ((CodeAcces[0]==NewCode[0])&&(CodeAcces[1]==NewCode[1])&&
  (CodeAcces[2]==NewCode[2])&& (CodeAcces[3]==NewCode[3]))
    return StateAcces=1;
  else
    return StateAcces=0;
}
T4 CODE 2 BADGES (bruliano)
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9

#define LED_VERTE 3
#define LED_ROUGE 4

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);

// ✅ LISTE DES CARTES AUTORISÉES (2 cartes)
byte cartesAutorisees[2][4] = {
  {0xE0, 0xF3, 0x75, 0x89}, // Carte 1
  {0x64, 0xA1, 0x50, 0x39} // Carte 2
};

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin();
  rfid.PCD_Init();

  pinMode(LED_VERTE, OUTPUT);
  pinMode(LED_ROUGE, OUTPUT);

  digitalWrite(LED_VERTE, LOW);
  digitalWrite(LED_ROUGE, HIGH);

  Serial.println("Système de contrôle d'accès prêt (2 cartes)...");
}

void loop() {

  if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) return;
  if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) return;

  Serial.print("UID détecté : ");

  bool accesAutorise = false;

  // Affichage de l'UID
  for (byte i = 0; i < 4; i++) {
    if (rfid.uid.uidByte[i] < 0x10) Serial.print("0");
    Serial.print(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  }
Serial.println();

  // ✅ Vérification avec les 2 cartes autorisées
  for (byte i = 0; i < 2; i++) { // 2 cartes
    bool match = true;

    for (byte j = 0; j < 4; j++) {
      if (rfid.uid.uidByte[j] != cartesAutorisees[i][j]) {
        match = false;
        break;
      }
    } if (match) {
      accesAutorise = true;
      break;
    }
  }

  if (accesAutorise) {
    Serial.println("✅ ACCÈS AUTORISÉ");
    digitalWrite(LED_VERTE, HIGH);
    digitalWrite(LED_ROUGE, LOW);
  }
  else {
    Serial.println("❌ ACCÈS REFUSÉ");
    digitalWrite(LED_VERTE, LOW);
    digitalWrite(LED_ROUGE, HIGH);
  }

  delay(2000);

  rfid.PICC_HaltA();
  rfid.PCD_StopCrypto1();
}

## T10

## T5